DA.3211-12/AJ/10 							Załącznik Nr 2C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie części 3

Część 3 - dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tabelce poniżej. Zgodnie z CPV – 30200000-1 Urządzenia komputerowe.

| Lp. | Specyfikacja wymaganych wybranych parametrów minimalnych | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto zł | Cena brutto zł. kol. (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | NOTEBOOK + TORBA DO NOTEBOOKA + WINDOWS 7 PRO PL Procesor klasy x86, dwurdzeniowy taktowany zegarem, co najmniej 2,0 GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 667 MHz, pamięć Cache L2 1 MB lub procesor równoważny wydajnościowo wg. wyników testów przeprowadzonych przez Oferenta Pamięć RAM min: 3 GB DDR2 (667MHz), możliwość rozbudowy do 4GB lub więcej Napęd: DVD+/- R/RW Dual Layer DVD wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD Dysk twardy min: 320 GB , (5400rpm), SATA Matryca min: 15.4'' WXGA (1280x800) (glare) Karta graficzna: zintegrowana Karta dźwiękowa: zintegrowana (stereo) Bateria: Litowo-Jonowa Typ Wskaźnika: TouchPad z wydzielonym obszarem przewijania w pionie Zintegrowany czytnik kart: SD, MS, MMC, xD Waga max: 3 kg Gwarancja: 24 miesiące Komunikacja: Lan 10/100 Bluetooth WiFi 802.11a/b/g Porty wejścia / wyjścia: Gniazdo VGA PC Card 1x Express Card 34/54mm USB 2.0 x 4 szt. Wejścia / wyjścia audio: Line Out Wejście mikrofonowe | 7 |  |  |
| 2 | MS Office 2007 Small Business Edition - z nośnikiem (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007 z Business Contact Manager, Publisher 2007) format nośnika CD-ROM wersja produktu OEM wersja językowa polska | 7 |  |  |
| 3 | LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: DRUKOWANIE, FAKSOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE o parametrach nie niższych niż BROTHER MFC-9840CDW lub równoważne spełniające poniższe parametry: prędkość druku w czerni i w kolorze - 20 stron na minutę rozdzielczość druku do 2400 x 600dpi wydruk pierwszej strony poniżej 16 sekund prędkość kopiowania w czerni i w kolorze - 16 stron na minutę rozdzielczość kopiowania do 1200 x 600dpi interfejs sieci bezprzewodowej/ przewodowej oraz USB 2.0 pamięć 128 MB z możliwością rozszerzenia do 576 MB skanowanie dokumentów z szyby skanera lub z ADF optyczna rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dpi przy użyciu szyby skanera rozdzielczość interpolowana skanowania do 19200 x 19200dpi faks - modem 33.6 Super G3 wybieranie jednoprzyciskowe – 16 numerów i szybkie wybieranie – 300 numerów obsługa PC – Fax (wysyłanie i odbieranie) drukowanie plików bez włączania komputera z nośnika pamięci USB skanowanie plików do karty USB/e-mail/FTP bez włączania komputera wsparcie dla szyfrowania SSL w celu zapewnienia bezpiecznego drukowania podajnik na papier o pojemności 250 arkuszy A4 + podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy jako wyposażenie standardowe opcjonalny podajnik na 500 arkuszy papieru A4 automatyczna funkcja druku dwustronnego, skanowania i kopiowania (automatyczny duplex) praca w sieci bezprzewodowej / przewodowej z systemem zabezpieczeń obsługa LDAP kabel zasilający kabel do podlączenia do komputera gwarancja min: 24 miesiące | 2 |  |  |
| 4 | LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE o parametrach nie niższych niż BROTHER MFC-9450CDN lub równoważne spełniające poniższe parametry: nominalna szybkość druku w kolorze [str./min]: 20 rozdzielczość optyczna skanera (dpi): 1200 x 2400 karta sieciowa: tak maks prędkość druku cz-b [str/min]: 20 złącza: USB 2.0 HS, PictBridge, LAN pamięć zainstalowana w urządzeniu (bufor) [MB] 64 sterowniki dla OS: Win 2000, Win XP, Win Vista, MacOS typ mechanizmu: jednoprzebiegowy maksymalne miesięczne obciążenie (str./mies): 35000 rozdzielczość (dpi): 2400 x 600 czas wydruku pierwszej strony cz-b (s): 16.0 czas wydruku pierwszej strony w kolorze (s): 17.0 typ przetwornika skanera: CIS dokładność kodowania kolorów - bity wewnętrzne (bity): 24 obszar skanowany - długość x szerokość [mm]: 216x356 dokładność kodowania kolorów - bity zewnętrzne (bity): 48 pojemność automatycznego podajnika ADF (arkusze): 35 pamięć stron (strony) : 400 gwarancja [miesiące] : 24 | 1 |  |  |
| 5 | Oprogramowanie: Microsoft PowerPoint 2007 PL BOX | 2 |  |  |
| 6 | Skaner Gwarancja: 12 miesięcy typ skanera: stolikowy element światłoczuły: CCD rozdz. optyczna w pionie: 4800 dpi rozdz. optyczna w poziomie: 9600 dpi rozdz. interpolowana nieograniczona dpi wewnętrzna głębia koloru: 48 bit głębia szarości: 256 bit maks. szerokość skanowania: 220.00 mm maks. długość skanowania: 300.00 mm interfejs USB: 2.0 wyposażenie przystawka do skanowania filmów 35mmx5 negatywy/35mmx4 slajdy waga maks. 3 kg | 3 |  |  |
| 7 | Netbook + Microsoft Office 2007 PL OEM gwarancja: 12 miesięcy przekątna ekranu LCD: 10 - 11 cali maksymalna rozdzielczość LCD: 1280 x 800 pikseli typ ekranu: błyszczący (glare) procesor Intel® Atom (min. 1.33 GHz, 512 KB cache) wielkość pamięci RAM: min. 2 GB pojemność dysku twardego: min. 160 GB napęd optyczny: brak karta graficzna Intel GMA 500 wyjścia karty graficznej wyjście D-Sub typ akumulatora: litowo-jonowa czas pracy na akumulatorze minimalny: 7.50 godz. karta dźwiękowa: zintegrowana stereo wejście mikrofonu czytnik kart pamięci komunikacja: WiFi IEEE 802.11 a/b/g, LAN 100 Mbps interfejsy: min 2x USB zainstalowany system operacyjny Windows XP Home waga max. 2.0 kg | 1 |  |  |
| 8 | Netbook gwarancja: 12 miesięcy przekątna ekranu LCD: 10 - 11 cali maksymalna rozdzielczość LCD: 1280 x 800 pikseli typ ekranu: błyszczący (glare) procesor Intel® Atom (min. 1.33 GHz, 512 KB cache) wielkość pamięci RAM: min. 2 GB pojemność dysku twardego: min. 160 GB napęd optyczny: brak karta graficzna Intel GMA 500 wyjścia karty graficznej wyjście D-Sub typ akumulatora: litowo-jonowa czas pracy na akumulatorze minimalny: 7.50 godz. karta dźwiękowa: zintegrowana stereo wejście mikrofonu czytnik kart pamięci komunikacja: WiFi IEEE 802.11 a/b/g, LAN 100 Mbps interfejsy: min 2x USB zainstalowany system operacyjny Windows XP Home waga max. 2.0 kg | 1 |  |  |
| 9 | Switch 48 portowy o parametrach nie niższych niż Edge-Core ES3552M lub równoważne spełniające poniższe parametry: Standardy IEEE 802.3/ad/x IEEE 802.1D/w/p/s/v/X Porty miedziane 48x10/100 Mbps RJ-45, 4 x 1000 Mbps RJ-45 Combo Wolne sloty: 4x 1000 Mbps (SFP) Combo Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X: tak Automatyczna negocjacja prędkości (Nway): tak Przełączanie / prędkość: Store and Forward Kontrola przepływności pakietów: Flow-Control, Back-Pressure Obsługa VLAN: port-based, tag-based / 255, private VLAN, protocol-based VLAN, GVRP Kontrola przepustowości: Port Trunking (6 grup), Bandwidth Control, Jumbo Frames (9kB) Jakość transmisji: QoS, CoS, DSCP, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree, Port Mirroring, IGMP Snooping, IGMP Querier Bezpieczeństwo: IEEE 802.1X, ACL (L2/L4), autoryzacja RADIUS, TACACS+, SSH v1.5/v2.0, SSL Funkcje stackowania: stackowanie IP Logowanie zdarzeń syslog, dziennik zdarzeń, dziennik błędów Zarządzanie: WWW, konsola, telnet, RMON, SNMP v1/v2c/v3 Pojemność przełączania [Gbps]: 17,6 Prędkość przekazywania pakietów [Mpps]: 13,1 Pamięć adresów MAC: 8000 Pamięć bufora / operacyjna [kb]: 8192 Typ obudowy: 19", metal Waga: 2 kg Zasilanie: wbudowane ~230V AC 50Hz Certyfikaty: CE, FCC Class A, VCCI Class A, CISPR Class A Okres gwarancji: limitowana dożywotnia | 4 |  |  |
| 10 | Tester okablowania z wyświetlaczem LCD Rodzaj testowanego okablowania: RJ -45 UTP / FTP Lokalizacja miejsca uszkodzenia Pomiar długości par kabla Identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed), pary krzyżowane (ang. crossed) Sygnalizacja dźwiękowa Wyświetlacz: 4 linie x 16 znaków Automatyczne wyłączanie urządznia Zasilanie: 4 baterie typu AA | 1 |  |  |
| 11 | Zestaw KVM + kable + 2 pc na 1 monitor, klawiaturę, mysz Przełączniki obsługują monitory VGA, SVGA i MultiSync.Współpracuje z systemami Windows 95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / NT4.0 / XP, DOS, Linux, Novel, Free BSD. Długość kabla: 1,3m. Złącza kabla: 2 x wtyk miniDIN6 + 1 x wtyk DSUB15/1.27mm na 2 x wtyk miniDIN6 + 1 x wtyk DSUB15/1.27mm. | 3 |  |  |
| 12 | Flash Drive 2GB z mechaniczną blokadą zapisu odczyt: do 13MB/Sec, zapis: do 5MB/Sec, obudowa: aluminium pojemność min: 2GB nie wymaga sterowników w systemach MS Windows Me/2000/XP mechaniczna blokada zapisu, | 10 |  |  |
| 13 | Kabel ethernetowy – 100 mb + wtyczki RJ45 | 1 |  |  |
| 14 | Kabel telefoniczny – 100 mb + wtyczki RJ11 | 1 |  |  |
| 15 | Dysk HDD SCSI 146GB 10000 SAS 2.5cala Interfejs hosta: Serial Attached SCSI Szybkość przesyłania danych: 3 Gb/s Maksymalna pojemność: 146 GB Szybkość transmisji (Mb/s): 3 Gb/s Szybkość dysku twardego: 10 000 obr./min Obsługa podłączania podczas pracy: Tak Zgodność z serwerem HP ProLiant DL380 G5 | 6 |  |  |
| 16 | Listwy zasilające | 5 |  |  |
| RAZEM |  |

Miejscowość, data .....................................................

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ....................................................

pieczęć wykonawcy .............................................................